## Slide 1: Design FPGA pour Robot Autonome de Surveillance
Isabelle Van Leeuwen
INP ENSEEIHT filière 3EA - INSYS
Année 2021- 2022
Soutenance de stage

## Slide 2: Plan
Introduction
Présentation du contexte
Spécifications
Architecture fonctionnelle
Algorithme de Dijkstra
Gestionnaire de RFID
Résultats
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Robots dans tous les domaines

## Slide 4: I. Présentation du contexte : L’entreprise (1/2)
Société d’ingénierie spécialisée en conception de systèmes électroniques
800 ingénieurs, 11 implantations
Activité en 3 parties :
      Forfait
      Assistance technique
      R&D et innovation

## Slide 5: I. Présentation du contexte : Le projet (2/2)
Réalisation robot autonome à partir d’une base holonome
3 stagiaires :
      un concepteur Hardware
      un développeur Software
      une conceptrice FPGA
Choix spécifications : localisation, navigation, détection d’obstacles …

## Slide 6: Spécifications : choix des périphériques (1/3)
Localisation
Détection d’obstacles
Détection d’intrusion
RFID click
IMU 9DOF
Ultrasons HC-SR04
ESP32 –WROOM-32E
Balises (ESP32 + HC-SR501)
rédiger des spécifications et un planning, de gérer un budget ainsi que de mettre en place des réunions régulièrement pour les encadrants.

## Slide 7: Spécifications : Choix de la carte (2/3)
Zybo Z7-20
      Processeur dual-core ARM Cortex-A9 (PS)
      FPGA Artix-7 (PL)
      Connectique très complète
      Prix accessible (<500 euros)

## Slide 8: Spécifications : Logiciels utilisés (3/3)
Programmation du FPGA : Vivado
Test de la communication Software, développement des drivers : Vitis et Pynq
Programmation des ESP32 : Arduino IDE
Communication UART FPGA-PC: Putty et Spyder
Gestion du planning : GanttProject
Gestion de projet : Git, GitHub
Réalisation de schémas : diagrams.net

## Slide 9: III. Architecture Fonctionnelle
Partage Software et FPGA
Divers périphériques et protocoles de communication
Communication par des AXI 4 Lite (Advanced eXtensible Interface 4 Lite)

## Slide 10: III. Architecture fonctionnelle

## Slide 11: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (1/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 

## Slide 12: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (2/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 
0A | 3A | 1A |  |  | 
X |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  | 

## Slide 13: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (3/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 
0A | 3A | 1A |  |  | 
X | 8C | 1A | 3C |  | 
X |  | X |  |  | 
X |  | X |  |  | 
X |  | X |  |  | 

## Slide 14: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (4/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 
0A | 3A | 1A |  |  | 
X | 8C/3A | 1A | 3C |  | 
X | 3A | X | 8B | 4B | 
X | X | X |  |  | 
X | X | X |  |  | 

## Slide 15: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (5/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 
0A | 3A | 1A |  |  | 
X | 8C/3A | 1A | 3C |  | 
X | 3A | X | 8B/3C | 4B | 
X | X | X | 3C | 10D/4B | 
X | X | X |  |  | 

## Slide 16: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (6/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 
0A | 3A | 1A |  |  | 
X | 8C/3A | 1A | 3C |  | 
X | 3A | X | 8B/3C | 4B | 
X | X | X | 3C | 10D/4B | 
X | X | X | X | 4B | 

## Slide 17: IV. Algorithme de Dijkstra : Le principe (7/9)
Permet de résoudre le problème du plus court chemin
Distances entre les sommets représentés par un poids
Exemple : Aller du sommet A à E par le plus court chemin
A | B | C | D | E | Chemin
0A |  |  |  |  | 
0A | 3A | 1A |  |  | A
X | 8C/3A | 1A | 3C |  | 
X | 3A | X | 8B/3C | 4B | B
X | X | X | 3C | 10D/4B | 
X | X | X | X | 4B | E

## Slide 18: IV. Algorithme de Dijkstra : Le plan de l’agence (8/9)
17 sommets
1 chemin possible pour aller d’un sommet à un autre
 Chaque chemin a un poids de 1

## Slide 19: IV. Algorithme de Dijkstra : Schéma bloc (9/9)

## Slide 20: V. Gestionnaire de RFID : Utilisation (1/5)
Données stockées dans les tags : numéro de sommet + position du tag sur la ligne

## Slide 21: V. Gestionnaire de RFID : Norme ISO 14443 (2/5)
Définit le fonctionnement des cartes à puce sans contact
2 types : Type A et Type B
Communiquent à 13.56 MHz
Portée maximale de 4 cm environ

## Slide 22: V. Gestionnaire de RFID (3/5)
Communication en UART avec le lecteur
4 étapes :
  Initialisation du lecteur au démarrage uniquement
  Commande d’activation du tag
  Boucle anticollision
  Lecture

## Slide 23: V. Gestionnaire de RFID : Schéma bloc (4/5)

## Slide 24: V. Gestionnaire de RFID : Séquences envoyés (5/5)

## Slide 25: VI. Résultats
La plupart des objectifs fixés sont atteints
 Robot capable de se déplacer et localiser de manière autonome
Struct

## Slide 26: Conclusion
Projet très formateur, complet
Confirme mon désir de continuer dans la conception FPGA

## Slide 27: Merci pour votre attention !
Avez-vous des questions ?